## Slide 1: 第7章 常用数字接口电路

## Slide 2: 主要内容：
了解并行通信与串行通信的特点
掌握两种可编程接口芯片的应用

## Slide 3: 一、并行通信与串行通信

## Slide 4: 并行通信
特点：
  以数据字节或字为单位进行数据传送；
  适合近距离传送 ；
  对传送的信息不要求固定格式。
分类
  输入和输出
  数字和模拟
  单向和双向
  简单接口和可编程接口

## Slide 5: 串行通信
特点：
  按位传送
  造价低，适合于远距离传送
传送方式
  全双工
  半双工
  单工

## Slide 6: 二、可编程定时器8253

## Slide 7: 掌握:
引线功能及计数启动方法
6种工作方式及其输出波形
应用:
  芯片与系统的连接
  芯片的初始化编程

## Slide 8: 8253芯片特点
可编程的逻辑器件；
非通道型的接口，具有特定功能；
可实现计数和定时；
工作方式：
  减法计数
  计数值减为0时输出相应控制信号
  输出控制信号的形式可通过软件设置

## Slide 9: 1. 外部引线及内部结构
连接系统端的主要引线：
  D0----D7
  CS
  RD
  WR
  A0，A1
连接外设端的主要引线：
  CLK ----------- 时钟脉冲输入
  GATE ---------- 门控信号输入
  OUT ------------ 定时输出

## Slide 10: 外部引线及内部结构
8253共包括三个相同、可独立工作的16位定时/计数器，一个控制寄存器。
4个端口的地址编码：
A1 A0
0 0 CNT0
0 1 CNT1
1 0 CNT2
1 1 控制寄存器
引线

## Slide 11: 结构特点
每个计数器含
控制寄存器
16位初值寄存器
存放控制命令字
内部3个计数器均为减法计数器
  根据计数脉冲的频率及需要定时的时间长度确定计数初值
对应一个端口地址
存放计数初值
计数初值

## Slide 12: 2. 计数启动方式
软件启动
硬件启动
GATE端为高电平
GATE端有一个上升沿
由GATE端信号的形式决定

## Slide 13: 3. 工作方式
方式0（计数结束产生高电平信号）
  软件启动，不自动重复计数；
  计数结束输出高电平。
  注意：
  初值一次有效，下次需再写；
  GATE变低，暂停计数；GATE再变高，继续计数；
  可随时修改计数初值；若修改，则在下一时钟周期用新设计数初值开始计数。

## Slide 14
方式0（计数结束产生高电平信号）
  软件启动，不自动重复计数；
  计数结束输出高电平。
  注意：
  初值一次有效，下次需再写；
  GATE变低，暂停计数；GATE再变高，继续计数；
  可随时修改计数初值；若修改，则在下一时钟周期用新设计数初值开始计数。

## Slide 15
方式1 (可编程单脉冲发生器、单稳态触发器)
  硬件启动，不自动重复计数；
  计数开始输出低电平，结束后又变高。
  注意：
  初值多次有效，只需硬件触发；
  GATE变低，不影响本次计数过程；
  写入新计数初值，不影响本次计数过程；GATE再次触发后，按新初值计数。

## Slide 16
方式1 (可编程单脉冲发生器、单稳态触发器)
  硬件启动，不自动重复计数；
  计数开始输出低电平，结束后又变高。
  注意：
  初值多次有效，只需硬件触发；
  GATE变低，不影响本次计数过程；
  写入新计数初值，不影响本次计数过程；GATE再次触发后，按新初值计数。

## Slide 17: 工作方式
方式2（频率发生器、脉冲信号发生器）
  软、硬件启动，自动重复计数。
  计数到最后一个脉冲时输出低电平。
  注意：
  一个计数周期结束后，计数初值自动装入，重复计数；
  GATE变低，输出高电平；GATE再变高，装入初值从头开始计数；
  写入新计数初值，不影响本次计数过程；在下一轮按新初值计数。

## Slide 18
方式2（频率发生器、脉冲信号发生器）
  软、硬件启动，自动重复计数。
  计数到最后一个脉冲时输出低电平。
  注意：
  一个计数周期结束后，计数初值自动装入，重复计数；
  GATE变低，输出高电平；GATE再变高，装入初值从头开始计数；
  写入新计数初值，不影响本次计数过程；在下一轮按新初值计数。

## Slide 19
方式3（方波发生器）
  软、硬件启动，自动重复计数。
  输出对称方波
  注意：
  一个计数周期结束后，计数初值自动装入，重复计数；
  GATE变低，输出高电平；GATE再变高，装入初值从头开始计数；
  写入新计数初值，在前半周期结束时启用新初值计数。

## Slide 20
方式3（方波发生器）
  软、硬件启动，自动重复计数。
  输出对称方波
  注意：
  一个计数周期结束后，计数初值自动装入，重复计数；
  GATE变低，输出高电平；GATE再变高，装入初值从头开始计数；
  写入新计数初值，在前半周期结束时启用新初值计数。

## Slide 21: 工作方式
方式4（软件触发选通）
  软件启动，不自动重复计数。
  计数结束输出一个CLK宽度的低电平
  注意：
  初值一次有效，下次需再写；
  GATE变低，暂停计数；GATE再变高，装入初值从头开始计数；
  写入新计数初值，则在下一时钟周期用新设计数初值开始计数。

## Slide 22
方式4（软件触发选通）
  软件启动，不自动重复计数。
  计数结束输出一个CLK宽度的低电平
  注意：
  初值一次有效，下次需再写；
  GATE变低，暂停计数；GATE再变高，装入初值从头开始计数；
  写入新计数初值，则在下一时钟周期用新设计数初值开始计数。

## Slide 23
方式5 （硬件触发选通）
  硬件启动，不自动重复计数
  波形与方式4相同
  注意：
  初值多次有效，只需硬件触发；
  GATE变低，不影响本次计数过程；
  写入新计数初值，不影响本次计数过程；GATE再次触发后，按新初值计数。

## Slide 24
方式5 （硬件触发选通）
  硬件启动，不自动重复计数
  波形与方式4相同
  注意：
  初值多次有效，只需硬件触发；
  GATE变低，不影响本次计数过程；
  写入新计数初值，不影响本次计数过程；GATE再次触发后，按新初值计数。

## Slide 25: 工作方式小结
需要两个写脉冲
  第1个写脉冲写入控制字
  第2个写脉冲写入计数初值
不同的工作方式，有不同的计数启动方法。
可根据对输出波形的要求，选择不同的工作方式。
能输出连续波形的只有方式2和方式3。
两条OUT指令

## Slide 27: 4. 控制字
用于确定各计数器的工作方式

## Slide 28: 5. 8253的应用
与系统的连接
初始化程序设计
  写入控制字
  置计数初值

## Slide 29: 与系统的连接示意
CLK
GATE
OUT
D0~D7
WR
RD
A1
A0
CS
DB
IOW
IOR
A1
A0
译码器
高位地址
外设
8253

## Slide 30: 应用中的注意点
每一次启动计数，需有两次写操作：
  写控制字
  写计数器初值
    如果初值为8位字长，则一次写入；若初值为16位字长，则
    需两次写入
每个计数器的控制命令字均送入控制寄存器
各计数器的计数初值送到该计数器的
初值寄存器；

## Slide 31: 初始化程序流程
写控制字
写计数值低8位
写计数值高8位
*
非必须

## Slide 32: 初始化程序流程
当有两个以上计数器被应用时的初始化程序设计流程：
初始化CNT0
初始化CNT1
初始化CNT2
写CNT0控制字
写CNT0计数初值

## Slide 33: 初始化程序流程
写入全部计数器控制字
写CNT0计数初值
写CNT1计数初值
写CNT2计数初值
原则：
先写入控制字
后写入计数初值

## Slide 34: 8253应用例
采用8253作定时/计数器，其接口地址为0120H~0123H。
输入8253的时钟频率为2MHz。要求：
  CNT0每10ms输出一个CLK周期宽的负脉冲
  CNT1输出10KHz的连续方波信号
  CNT2在定时5ms后产生输出高电平
画线路连接图，并编写初始化程序.
工作的计数器
工作方式
计数初值
启动方式
计数脉冲频率

## Slide 35: 8253应用例
计算计数初值：
  CNT0：10ms/0.5us=20000
  CNT1：2 MHz/10KHz=200
  CNT2： 5ms/0.5us=10000
确定控制字：
  CNT0：方式2，16位计数值
  CNT1：方式3，低8位计数值
  CNT2：方式0，16位计数值
00110100
01010110
10110000

## Slide 36: 8253应用例
CLK0
GATE0
OUT1
D0~D7
WR
RD
A1
A0
CS
DB
IOW
IOR
A1
A0
译码器
8253
CLK2
GATE1
GATE2
+5V
CLK1
2MHz
OUT0
OUT2

## Slide 37: 8253应用例 初始化程序
CNT0：
  MOV DX，0123H
  MOV AL，34H
  OUT DX，AL
  MOV DX，0120H
  MOV AX，20000
  OUT DX，AL
MOV AL，AH
OUT DX，AL
CNT1：
……
CNT2：
……

## Slide 38: 三、可编程并行接口8255

## Slide 39: 掌握:
主要引线功能及结构
3种工作方式及其特点
应用:
  芯片与系统的连接
  芯片的初始化编程
  数据输入/输出控制程序设计

## Slide 40: 并行接口8255的特点：
含3个独立的8位并行输入/输出端口，各
端口均具有数据的控制和锁存能力
可通过编程，设置各端口工作在某一确定
状态下。
连接系统端的主要引线：
D0----D7
CS
RD
WR
A0，A1
RESET
A1 A0
0 0 A端口
0 1 B端口
1 0 C端口
1 1 控制寄存器

## Slide 41: 引线
连接外设端的引脚：
PA0 —— PA7
PB0 —— PB7
PC0 —— PC7
分别对应A、B、C三个端口

## Slide 42: 8255与系统的连接示意图
D0~D7
WR
RD
A1
A0
CS
DB
IOW
IOR
A1
A0
译码器
8255
A口
B口
C口
D0~D7
外 设

## Slide 43: 2. 结构
A组
B组
端口A
端口C的高4位
端口B
端口C的低4位

## Slide 44: 3. 工作方式
基本输入/输出方式（方式0）
选通工作方式（方式1）
双向传送方式（方式2）

## Slide 45: 方式0：
相当于三个独立的8位简单接口
各端口既可设置为输入口，也可设置为输出
口
C端口可以是一个8位的简单接口，也可以分为
两个独立的4位端口
常用于连接简单外设，适于无条件或查询方式

## Slide 46: 方式0的应用：
习惯上：
  A端口和B端口作为8位数据的输入或输出口
  C口的某些位作为状态输入
注：
  若使C端口低4位中某一位作为输入口，则低4位中其他位都应作为输入口。同时可设高4位作为输出。

## Slide 47: 8255工作于方式0的连接示意图
D0~D7
WR
RD
A1
A0
CS
DB
IOW
IOR
A1
A0
译码器
8255
PA0
|
PA7
B口
PC0
D0~D7
数据
状态
数据
外设1
外设2

## Slide 48: 方式1：
利用一组选通控制信号控制A端口和B端口的数
据输入输出
A口、B口作输入或输出口，C口的部分位用作
选通控制信号
A口、B口在作为输入和输出时的选通信号不同
输入
输出

## Slide 49
A口、B口作输出口，
C口的部分位用作选通控制信号

## Slide 50
A口、B口作输入口，
C口的部分位用作选通控制信号

## Slide 51: 方式2：
双向输入输出方式-------可以既作为输入口，又作为输出口
只有A端口可工作在方式2下

## Slide 52: 4. 控制字
方式操作：
  用于确定3个端口的工作方式及数据传送方向；
位操作：
  仅用于C端口
  可设置C口某位的初始状态（为高电平或低电平）
  当其工作于方式0下且作为输出口时，一般需要对作为输出的位设置初始状态（即初始化）

## Slide 53: 5. 8255芯片的应用
芯片与系统的连接
芯片的初始化
相应的控制程序
例7-3

## Slide 54: 8255应用例：
利用8255实现开关检测和继电器控制电路；
当8个开关闭合时，使8个继电器通电动作；开关断开时，继电器不动；
系统每隔100ms启动一次开关状态检测，实现相应的控制；
初始状态下继电器都不动作。

## Slide 55: 题目分析：
使8255的A端口连接继电器
B端口连接开关
若使用CNT0实现定时，则计数初值为：
  100ms/0.5us =200000
需使用两个计数器：
  利用OUT0的输出作为CNT1的时钟信号，若使OUT0输出频率为2KHz，则两个计数器的计数初值分别为：
  CNT0：2MHz/2KHz =1000
  CNT1：100ms/0.5ms=200
均工作于方式0
均工作于方式3

## Slide 56
CS
A0
A1
WR
RD
DB
PA0
PA7
•
•
•
PB0
PB7
•
•
•
+5V
•
•
•
+5V
K
继电器
384H~387H
388H~38BH
CS
A0
A1
OUT1
CLK1
2MHz
CLK0
OUT0
•
•
•

## Slide 57: 8255的初始化
MOV DX，387H
MOV AL，82H
OUT DX，AL
XOR AL，AL
MOV DX，384H
OUT DX，AL
控制寄存器

## Slide 58: 8253的初始化
初始化命令字：
MOV DX，38BH
MOV AL，36H
OUT DX，AL
MOV AL，56H
OUT DX，AL
置计数初值：
MOV DX，388H
MOV AX，2000
OUT DX，AL
MOV AL，AH
OUT DX，AL
MOV DX，389H
MOV AL，200
OUT DX，AL

## Slide 59: 8255的控制程序
MOV DX，385H
WAITT：IN AL，DX
AND AL，0FFH
JNZ WAITT
MOV DX，384H
MOV AL，0FFH
OUT DX，AL
……

## Slide 60: 【例】8255的B口作为输入接开关，A口作为输出接发光二极管，要求当输入不是全0时，输出与输入保持一致；当输入全0时，A口输出发光二极管闪烁告警信号。
D
0
~
D
7
A
7
A
6
A
5
A
4
A
3
A
0
D
0
~
D
7
CPU
8255
A
&
G
1
C
B
A
RD
RD
WR
WR
RESET
RESET
IO
M
/
A
G
2
B
G
2
4
Y
CS
A
2
A
1
A
1
A
0
PB
7
PB
6
PB
0
PA
7
PA
6
PA
0
…
+
5
V
K
7
K
6
K
0
…
LED
7
LED
6
LED
0
74
LS
138

## Slide 61
R
+5V
K
上拉电阻
K状态
PB7
断开
1
闭合
0
开关状态的检测
PB7
8255

## Slide 62
限流电阻
LED
PA7
8255
PA7
LED状态
1
亮
0
暗
发光二极管的控制

## Slide 63
8255的各口地址由其片选信号的接法确定
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
1 1 1 1 0 X X 0
0 0 PA口： F0H
0 1 PB口: F2H
1 0 PC口: F4H
1 1 控制口:F6H
8255A方式选择控制字:
按题设置端口A方式0输出,端口B方式0输入
1
0
0
0
0
*
1
*
82H

## Slide 64
MOV DX，0F6H ；设置8255A工作方式
MOV AL，82H
OUT DX，AL
QQ: MOV DX，0F2H ；指向端口B，读开关状态
IN AL，DX
ADD AL,0
JZ DISP
OUT 0F0H,AL ;指向端口A，输出到A口
JMP QQ
DISP:MOV AL, 0
OUT 0F0H,AL
CALL DELAY
MOV AL, 0FFH
OUT 0F0H,AL
CALL DELAY
JMP DISP
DELAY: MOV BL, 0FFH
TT : MOV CX, 0FFFFH
SS: LOOP SS
DEC BL
JNZ TT
RET
要求当输入不是全0时，输出与输入保持一致；当输入全0时，A口输出发光二极管闪烁告警信号。

## Slide 65
矩阵键盘
矩阵键盘接口的特点：
1、键盘由触点按键(开关)组成的矩阵形式。在行与列的交叉点位置安装按键。当按键闭合，相应的行和列连接。
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
＋Vcc
10K
10K

## Slide 66
2、按键具有弹性，在闭合和断开的过程中有抖动。需要采取消抖措施。
抖动
抖动
断开
闭合
闭合
1
采取延时10ms，再检测的消抖措施

## Slide 67: 扫描法
两种按键识别方法：扫描法、翻转法

## Slide 68
在翻转法中，行列线交换输入、输出，两步就可获取键位置信息。可见这种方法要比扫描法效率高。
翻转法程序流程如下：
a、 设定“行”为输出，“列”为输入；
b、 “行”输出为0，输入“列”信号；
c、 检查“列”信号是否全为1，
若是，无键按下，转b；
如果不全为1，表明有键按下，执行下步；
d、 延时10ms，消除抖动。
e、 逐“列”检测，找出为0的“列”信号j；
f、 设定“列”为输出，“行”为输入；
g、 “列”输出为0，输入“行”信号；
h、 逐“行”检测，找出为0的“行”信号i；
i、 计算键号key_num